## Slide 1
总结

## Slide 2
总结
优势
包裹性表现较好，鞋脚一体性明显
支撑与刚性在线，实战稳定性较好
整体舒适度不错
问题
抓地不足（4/7）：木地板、急停、横移时更明显
后跟/脚踝问题（3/7）：掉跟、外踝卡脚
缓震偏硬/偏薄（2/7）：前掌硬、后跟硬、缓震感不足
鞋带偏短（2/7）
修改建议
P1：优化抓地 核查橡胶硬度，如果硬度正确考虑调软
更换为普通橡胶或者止滑橡胶
P1：优化后跟锁定 调整后跟杯、领口泡棉
P2：修正细节体验 加长鞋带